## Slide 1: Introducción a Arduino
Daniel A. Fernandez Raygoza
Material creado por:

## Slide 2: ¿Qué es Arduino?
Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada en hardware flexible y fácil de usar.

## Slide 3: ¿Qué es Arduino?
Está Basado en una tarjeta con un microcontrolador que permite conectar sensores, actuadores y otros elementos mediante sus entradas y salidas, analógicas y digitales.

## Slide 4: ¿Qué es Arduino?
Al ser Open-Hardware, tanto su diseño, como su distribución es libre.
Es decir, puede utilizarse libremente para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto sin necesidad de adquirir ninguna licencia.

## Slide 5: ¿Qué es Arduino?
En pocas palabras es un dispositivo que conecta el mundo físico con el mundo virtual y permite crear toda clase se aplicaciones y proyectos.
¡El único limite es tu imaginación !

## Slide 6: Un poco de historia…
Arduino nació como un proyecto educativo en 2005 en el Instituto de Diseño interactivo Ivrea (Italia), fue creado principalmente por David Cuartielles y Massimo Banzi.
Nació por una necesidad de subsistir ante el eminente cierre del instituto, ya que al crear un producto open hardware (de uso público) no podría ser embargado.

## Slide 7: Un poco de historia…
Para su creación participaron alumnos que desarrollaban sus tesis como Hernando Barragan (Colombia) quien desarrollo la plataforma de programación Wiring con la cual se programa el microcontrolador.

## Slide 8: ¿Para que se diseño?
Se diseño para que los estudiantes de computación y electrónica del instituto pudieran crear prototipos con microcontroladores, ya que en aquel entonces adquirir una placa de desarrollo era bastante caro y no ofrecían el soporte adecuado.
Además de que Banzi (el era estudiante) tenia la intención de ayudar a su escuela a evitar la banca-rota con las ganancias de vender las tarjetas.

## Slide 9: ¿Qué distingue a Arduino de otras tarjetas?
La filosofía OpenSource – Código Abierto- que lo sustenta
La comunidad formada a su alrededor
La sencillez del lenguaje de programación
El hardware de bajo costo

## Slide 10: Modelos Arduino

## Slide 11: Pero ¿Cuál usaremos nosotros?
Nosotros usaremos el Arduino UNO debido a que no tiene funciones avanzadas difíciles de configurar y además existe muchísima documentación.
Esta basada en el Atmega328P de Atmel.
Funciona a 5v, tiene un reloj de 16MHz.
Posee 14 pines digitales (6 PWM) y 6 pines analógicos. (también funcionan como digitales)

## Slide 12: Pero ¿Cuál usaremos nosotros?
Se programa a través de un puerto USB.
Se puede alimentar externamente con una fuente de 7-12v (recomendado).
El microcontrolador es de 8 bits.
Cada pin de salida entrega 20ma.
Tiene 32KB de memoria de programa, de los cuales 0.5KB son del bootloader.
Tiene 2KB de memoria SRAM y 1KB memoria EEPROM.
Capaz de comunicaciones I2C, SPI y serial entre otras.

## Slide 13: ¿Qué es un Shield?
Los Shields o tarjetas de expansión son módulos que se pueden apilar encima de la placa Arduino y le proporcionan una funcionalidad determinada.

## Slide 14: Un poco de motivación por parte de Massimo Banzi

## Slide 15: El entorno de desarrollo Arduino

## Slide 16: Conexiones Arduino UNO
Entradas Analógicas
E\S Digitales
PWM(3, 5, 6, 9, 10, 11)
DC Jack (Vin)
USB
(hacia PC)
SCL\SDA
(BUS I2C )
Alimentation
5V / 3.3V / GND/ Vin
RESET
Notes: Look up analog ref

## Slide 17: Conexiones Arduino UNO

## Slide 18: Manipulación de salidas digitales
Las salidas sirven enviar señales a circuitos externos y manipularlos. En el caso de Arduino se tienen salidas TTL con 0v se considera un cero lógico o apagado y con 5v se considera un uno lógico o encendido.
void setup()
{
pinMode( #pin, modo);
}
Los modos pueden ser básicamente OUTPUT, INPUT e INPUT_PULLUP.
Arduino cuenta con un led integrado en el pin 13. Se puede llamar como LED_BUILTIN

## Slide 19: Manipulación de salidas digitales
La instrucción anterior sirve para configurar si nuestro pin será una entrada o salida, sin embargo para manipularla se requiere usar la instrucción digitalWrite.
void loop()
{
digitalWrite( #pin, estado);
}
El estado puede ser HIGH o LOW.

## Slide 20: Practiquemos un poco…
void setup() // se ejecuta una sola vez
{
pinMode(13, OUTPUT); //pone el pin 13 como salida digital
}
void loop() // se ejecuta cíclicamente de forma indefinida
{
digitalWrite(13, HIGH); // pone a 5v el pin 13
delay(1000); // hace una pausa de 1000 ms
digitalWrite(13, LOW); // pone a 0v el pin 13
delay(1000); // hace una pausa de 1000 ms
}

## Slide 21: Practica #1
Conectar 2 leds externos a las salidas digitales y hacer que prenda el primer led, luego apagarlo e inmediatamente después encender el segundo led. Se apaga el segundo led y enciende nuevamente el primero. Usar un retardo de 500 ms entre cada cambio.

## Slide 22: Practica #2
Recrear un “Larson scanner” (a.k.a. luces auto increíble) usando 4 leds. Los leds deben encenderse y apagarse sucesivamente de 1 en 1. Cuando llegue a un extremo debe cambiar de dirección hasta llegar al siguiente extremo y nuevamente cambiar de dirección.

## Slide 23: Mezclando con ciclos repetitivos
Con ayuda de la instrucción FOR hacer que el primer led parpadee 5 veces con un retardo de 3 segundos. Posteriormente el segundo led debe parpadear 10 veces con un retardo de 1 segundo.
Después el tercer led debe parpadear 3 veces con un retardo de 0.25 segundos y sucesivamente el cuarto led debe parpadear 2 veces con un retardo de 5 segundos.
El ciclo debe repetirse 2 veces y luego todos los leds deben quedarse encendidos indefinidamente.
for (int i = 0; i<= #; i++)
{
//acciones
}

## Slide 24: Leyendo entradas digitales
Las entradas sirven recibir señales de circuitos externos y ejecutar acciones de respuesta en el programa. En el caso de Arduino se tienen entradas TTL, con 0v se considera un cero lógico o apagado y con 5v se considera un uno lógico o encendido.
void setup()
{
pinMode( #pin, modo);
}
Los modos pueden ser básicamente OUTPUT, INPUT e INPUT_PULLUP.
El modo INPUT_PULLUP activa la resistencia de pull interna en el microcontrolador, de modo que no es necesario hacer la conexión externa. En ambientes con mucho ruido o cables largos no se recomienda su uso, es mas confiable usar una resistencia externa.

## Slide 25: Leyendo entradas digitales
La instrucción anterior sirve para configurar si nuestro pin será una entrada o salida, sin embargo para manipularla se requiere usar la instrucción digitalRead.
int value = 0;
void loop()
{
value = digitalRead( #pin);
}
El estado puede ser HIGH o LOW.

## Slide 26: Practiquemos un poco…
void setup() // se ejecuta una sola vez
{
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
pinMode ( 8, INPUT);
}
void loop() // se ejecuta cíclicamente de forma indefinida
{
if(digitalRead(8) == 1)
{
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // pone a 5v el pin 13
}
else
{
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // pone a 5v el pin 13
}
}

## Slide 27: Practica #3
Haga que cada botón encienda cada uno de los 4 leds que ya se tenían conectados. El primer botón enciende el primer led, el segundo botón el segundo led y así sucesivamente.

## Slide 28: Practica #4
Hacer que al presionar un botón el led encendido se desplace en 1 posición y al terminar regrese al origen. De forma sucesiva.
Utilice un acumulador y switch case.
switch (var)
{
case x:
break;
default:
break;
}

## Slide 29: Continuara…
Gracias por su atención 
No olvides que todo el material se encuentra en: https://github.com/DAFRELECTRONICS/CursoArduino