## Slide 1: Introducción a Arduino
Daniel A. Fernandez Raygoza
Material creado por:

## Slide 2: ¿Qué es Arduino?
Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada en hardware flexible y fácil de usar.

## Slide 3: ¿Qué es Arduino?
Está Basado en una tarjeta con un microcontrolador que permite conectar sensores, actuadores y otros elementos mediante sus entradas y salidas, analógicas y digitales.

## Slide 4: ¿Qué es Arduino?
Al ser Open-Hardware, tanto su diseño, como su distribución es libre.
Es decir, puede utilizarse libremente para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto sin necesidad de adquirir ninguna licencia.

## Slide 5: ¿Qué es Arduino?
En pocas palabras es un dispositivo que conecta el mundo físico con el mundo virtual y permite crear toda clase se aplicaciones y proyectos.
¡El único limite es tu imaginación !

## Slide 6: Un poco de historia…
Arduino nació como un proyecto educativo en 2005 en el Instituto de Diseño interactivo Ivrea (Italia), fue creado principalmente por David Cuartielles y Massimo Banzi.
Nació por una necesidad de subsistir ante el eminente cierre del instituto, ya que al crear un producto open hardware (de uso público) no podría ser embargado.

## Slide 7: Un poco de historia…
Para su creación participaron alumnos que desarrollaban sus tesis como Hernando Barragan (Colombia) quien desarrollo la plataforma de programación Wiring con la cual se programa el microcontrolador.

## Slide 8: ¿Para que se diseño?
Se diseño para que los estudiantes de computación y electrónica del instituto pudieran crear prototipos con microcontroladores, ya que en aquel entonces adquirir una placa de desarrollo era bastante caro y no ofrecían el soporte adecuado.
Además de que Banzi (el era estudiante) tenia la intención de ayudar a su escuela a evitar la banca-rota con las ganancias de vender las tarjetas.

## Slide 9: ¿Qué distingue a Arduino de otras tarjetas?
La filosofía OpenSource – Código Abierto- que lo sustenta
La comunidad formada a su alrededor
La sencillez del lenguaje de programación
El hardware de bajo costo

## Slide 10: Modelos Arduino

## Slide 11: Pero ¿Cuál usaremos nosotros?
Nosotros usaremos el Arduino UNO debido a que no tiene funciones avanzadas difíciles de configurar y además existe muchísima documentación.
Esta basada en el Atmega328P de Atmel.
Funciona a 5v, tiene un reloj de 16MHz.
Posee 14 pines digitales (6 PWM) y 6 pines analógicos. (también funcionan como digitales)

## Slide 12: Pero ¿Cuál usaremos nosotros?
Se programa a través de un puerto USB.
Se puede alimentar externamente con una fuente de 7-12v (recomendado).
El microcontrolador es de 8 bits.
Cada pin de salida entrega 20ma.
Tiene 32KB de memoria de programa, de los cuales 0.5KB son del bootloader.
Tiene 2KB de memoria SRAM y 1KB memoria EEPROM.
Capaz de comunicaciones I2C, SPI y serial entre otras.

## Slide 13: ¿Qué es un Shield?
Los Shields o tarjetas de expansión son módulos que se pueden apilar encima de la placa Arduino y le proporcionan una funcionalidad determinada.

## Slide 14: Un poco de motivación por parte de Massimo Banzi

## Slide 15: El entorno de desarrollo Arduino

## Slide 16: Conexiones Arduino UNO
Entradas Analógicas
E\S Digitales
PWM(3, 5, 6, 9, 10, 11)
DC Jack (Vin)
USB
(hacia PC)
SCL\SDA
(BUS I2C )
Alimentation
5V / 3.3V / GND/ Vin
RESET
Notes: Look up analog ref

## Slide 17: Conexiones Arduino UNO

## Slide 18: Manipulación de salidas digitales
Las salidas sirven enviar señales a circuitos externos y manipularlos. En el caso de Arduino se tienen salidas TTL con 0v se considera un cero lógico o apagado y con 5v se considera un uno lógico o encendido.
void setup()
{
pinMode( #pin, modo);
}
Los modos pueden ser básicamente OUTPUT, INPUT e INPUT_PULLUP.
Arduino cuenta con un led integrado en el pin 13. Se puede llamar como LED_BUILTIN

## Slide 19: Manipulación de salidas digitales
La instrucción anterior sirve para configurar si nuestro pin será una entrada o salida, sin embargo para manipularla se requiere usar la instrucción digitalWrite.
void loop()
{
digitalWrite( #pin, estado);
}
El estado puede ser HIGH o LOW.

## Slide 20: Practiquemos un poco…
void setup() // se ejecuta una sola vez
{
pinMode(13, OUTPUT); //pone el pin 13 como salida digital
}
void loop() // se ejecuta cíclicamente de forma indefinida
{
digitalWrite(13, HIGH); // pone a 5v el pin 13
delay(1000); // hace una pausa de 1000 ms
digitalWrite(13, LOW); // pone a 0v el pin 13
delay(1000); // hace una pausa de 1000 ms
}

## Slide 21: Practica #1
Conectar 2 leds externos a las salidas digitales y hacer que prenda el primer led, luego apagarlo e inmediatamente después encender el segundo led. Se apaga el segundo led y enciende nuevamente el primero. Usar un retardo de 500 ms entre cada cambio.

## Slide 22: Practica #2
Recrear un “Larson scanner” (a.k.a. luces auto increíble) usando 4 leds. Los leds deben encenderse y apagarse sucesivamente de 1 en 1. Cuando llegue a un extremo debe cambiar de dirección hasta llegar al siguiente extremo y nuevamente cambiar de dirección.

## Slide 23: Mezclando con ciclos repetitivos
Con ayuda de la instrucción FOR hacer que el primer led parpadee 5 veces con un retardo de 3 segundos. Posteriormente el segundo led debe parpadear 10 veces con un retardo de 1 segundo.
Después el tercer led debe parpadear 3 veces con un retardo de 0.25 segundos y sucesivamente el cuarto led debe parpadear 2 veces con un retardo de 5 segundos.
El ciclo debe repetirse 2 veces y luego todos los leds deben quedarse encendidos indefinidamente.
for (int i = 0; i<= #; i++)
{
//acciones
}

## Slide 24: Leyendo entradas digitales
Las entradas sirven recibir señales de circuitos externos y ejecutar acciones de respuesta en el programa. En el caso de Arduino se tienen entradas TTL, con 0v se considera un cero lógico o apagado y con 5v se considera un uno lógico o encendido.
void setup()
{
pinMode( #pin, modo);
}
Los modos pueden ser básicamente OUTPUT, INPUT e INPUT_PULLUP.
El modo INPUT_PULLUP activa la resistencia de pull interna en el microcontrolador, de modo que no es necesario hacer la conexión externa. En ambientes con mucho ruido o cables largos no se recomienda su uso, es mas confiable usar una resistencia externa.

## Slide 25: Leyendo entradas digitales
La instrucción anterior sirve para configurar si nuestro pin será una entrada o salida, sin embargo para manipularla se requiere usar la instrucción digitalRead.
int value = 0;
void loop()
{
value = digitalRead( #pin);
}
El estado puede ser HIGH o LOW.

## Slide 26: Practiquemos un poco…
void setup() // se ejecuta una sola vez
{
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
pinMode ( 8, INPUT);
}
void loop() // se ejecuta cíclicamente de forma indefinida
{
if(digitalRead(8) == 1)
{
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // pone a 5v el pin 13
}
else
{
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // pone a 5v el pin 13
}
}

## Slide 27: Practica #3
Haga que cada botón encienda cada uno de los 4 leds que ya se tenían conectados. El primer botón enciende el primer led, el segundo botón el segundo led y así sucesivamente.

## Slide 28: Practica #4
Hacer que al presionar un botón el led encendido se desplace en 1 posición y al terminar regrese al origen. De forma sucesiva.
Utilice un acumulador y switch case.
Cambie la configuración de la entrada para usar la pull up interna.
switch (var)
{
case x:
break;
default:
break;
}

## Slide 29: Material de repaso y apoyo

## Slide 30: Manipulación del PWM
La modulación por ancho de pulso (PWM) es una técnica que permite regular de cierto modo la potencia de algún circuito. Ya sea el brillo de un led, la velocidad de un motor o la potencia de un calentador entre muchos mas.
Mediante control digital se crea una onda cuadrada ( 0 a 5v) y cambiando la relaci0n de tiempo que dura el estado alto con respecto al estado bajo . Es decir se modula el ancho de pulso del estado alto con respecto al estado bajo.

## Slide 31: Manipulación del PWM
Las líneas verdes representan el periodo. El periodo es el inverso de la frecuencia del PWM. Para el caso del Arduino UNO su frecuencia es de 500 Hz (aplican restricciones en ciertos pines), es decir que el periodo es de 2 ms.

## Slide 32: Manipulación del PWM
En el IDE de Arduino usamos la instrucción analogWrite para manipular el PWM de nuestra tarjeta. Al ser de 8 bits el PWM de nuestra tarjeta significa que el rango de valores va desde o hasta 255. Siendo 0 completamente apagado y 255 completamente encendido.
Para desactivar el PWM es necesario llamar digitalRead o digitalWrite, siendo esta una gran desventaja comparado a otros lenguajes de programación que nos permiten un mejor manejo del PWM y su frecuencia.
analogWrite(#pin, valor);

## Slide 33: Practica sencilla sobre el PWM
Haga que un led encienda lentamente hasta alcanzar su brillo máximo y posteriormente se apague lentamente. El ciclo debe repetirse indefinidamente. Se recomienda usar la función FOR para lograr este efecto. Se remienda usar el pin 9.

## Slide 34: Manipulación del ADC
El conversor analógico a digital (ADC) sirve para leer voltajes y convertirlos a un valor digital con el que se pueda trabajar con nuestro microcontrolador. En el cado de Arduino Uno posee un ADC de 10 bits lo que significa que podemos obtener valores digitales en un rango de 0 a 1023.

## Slide 35: Manipulación del ADC
En Arduino usamos el la instrucción analogRead() para usar el ADC. Al ser un ADC de 10 bits se tiene que si la referencia superior es de 5v se tendría una resolución de 4.9mV. Es posible cambiar la resolución usando analogReference()
int val;
{
val = analogRead(pin);
}
Como se menciona se puede usar analogReference(type) para cambiar la referencia de voltaje superior del ADC. Los parámetros permitidos en Arduino UNO son DEFAULT, INTERNAL y EXTERNAL.

## Slide 36: Practica sencilla con el ADC
Conecte un potenciómetro en A0 y regule el brillo del led usando el PWM. Es decir, lea el valor de voltaje en el potenciómetro y transfiéralo al PWM.
AL ser el ADC de 10 bits y el PWM de 8 bits deberá usar la función MAP para ajustar los rangos de valores a una escala adecuada.
pwm = map (adc, 0, 1023, 0, 255);

## Slide 37: Utilización de un display de 7 segmentos multiplexado.
Desarrollar un programa para usar un display de 7 segmentos de 4 dígitos que muestre la temperatura ambiente obtenida mediante un sensor LM35.

## Slide 38: Interrupciones
Una interrupción es un evento que hace que el microcontrolador deje de ejecutar la tarea que está realizando para atender dicho acontecimiento y luego regrese y continúe la tarea que estaba realizando antes de que se presentara la interrupción.
Existen interrupciones por TIMERS, cambio de estado lógico de en los pines de entrada, UART, EEPROM, ADC, etc.
En este caso veremos interrupciones por cambio de estado lógico en pines de entrada.

## Slide 39: Interrupciones
Para manejar interrupciones de pines en Arduino se usan las siguientes instrucciones: attachInterrupt(), detachInterrupt(), interrupts() y noInterrupts().
En el caso de Arduino UNO solo se pueden usar los pines 2 y 3. Y para el Arduino Mega los pines 2, 3, 18, 19, 20 y 21.
Solo se pueden usar esos pines específicos ya que las interrupciones es una característica dada por el hardware del microcontrolador.

## Slide 40: Interrupciones
Método para habilitar una interrupción:
Donde: ISR es la función que se llama cuando la interrupción se da y mode es el tipo de interrupción que se desea. Puede ser:
LOW
CHANGE
RISING
FALLING
HIGH ( exclusivo Arduino due, zero y MKR1000)
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode);

## Slide 41: Interrupciones
Para deshabilitar una interrupción especifica se usa:
Para desactivar todas las interrupciones se usa noInterrupts() y para volverlas a activar se usa interrupts().
Por default todas las interrupciones están activadas ya que se usan para el funcionamiento interno de Arduino (HAL), desactivarlas puede provocar que millis() deje de contar el tiempo y se pierdan datos en la comunicación UART. Asi como conflictos con los TIMERS y PWM.
Sin embargo es útil desactivar las interrupciones de forma momentánea para realizar procesos que son críticos o tienen secuencias de tiempo específicos y no pueden ser interrumpidos. Ya que hacerlo ocasionaría malfuncionamiento de estos procesos.
detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin));

## Slide 42: Practica Interrupciones
Hacer que un led parpadee (1 segundo encendido, 1 segundo apagado) mientras que con un botón un segundo led debe encenderse si esta apagado y apagarse si esta encendido de forma inmediata al presionar el botón. Use un retardo de 300 ms para evitar rebotes en el botón.

## Slide 43: Practica Recreativa
Es posible generar una onda cuadrada con un duty del 50% mediante la función TONE creando sonido, es útil para aplicaciones donde se requiere crear señalización auditiva acorde a la situación. O bien en este caso para divertirnos un poco o hacer una tarjeta de regalo original.
La función tone se usa de la siguiente manera:
tone(pin, frecuencia, duración);
La frecuencia puede ir desde 31 hasta 65535 Hz. Y la duración se define en mili-segundos.
Si observaron un poco definiendo la frecuencia y duración del sonido se pueden crear notas musicales!!!

## Slide 44: Practica Recreativa
Ahora pongamos en acción lo que acabamos de aprender, para fines prácticos se les proporcionaran los parámetros de la melodía. Sin embargo en internet se pueden encontrar tablas donde se definen las frecuencias y duraciones de las notas musicales. Y a partir de ahí se pueden traducir las partituras de cualquier melodía.

## Slide 45: Comunicaciones digitales: Serial
Se utiliza para la comunicación entre la placa Arduino y un ordenador u otros dispositivos. Todas las placas Arduino tienen al menos un puerto serie (también conocido como un UART o USART): En Arduino UNO se comunica en los pines digitales 0 (RX) y 1 (TX), así como con el ordenador a través de USB. Por lo tanto, si utiliza estas funciones, no se puede también utilizar los pines 0 y 1 para la entrada o salida digital.
Se usan también para cargar el programa al Arduino UNO por lo que si se conectan otros dispositivos los datos pueden colisionar y provocar errores en la comunicación.

## Slide 46: Comunicaciones digitales: Serial
Para el uso del serial se tienen las siguientes funciones básicas:
Serial.begin(baudrate); //inicia comunicación serial
Serial.end(); //termina comunicación serial
Serial.print(data); //envía datos en formato ASCII.
Serial.println(data); //envía datos en ASCII dando el salto de línea.
Serial.write(byte); //envía un byte.
Serial.read(); //lee lo que se ha recibido.
Serial.available(); //regresa en numero de bytes recibidos en el buffer.
Para mas información y funciones visitar: https://www.arduino.cc/en/Reference/Serial

## Slide 47: Practica: Serial y Visual Studio
Hacer un programa en Arduino que pueda interactuar con la aplicación en Visual Studio mediante la UART. Cuando el botón se presione el Led debe cambiar su estad0 lógico, así como también cuando se manipule desde la aplicación. Los comandos a usar son los siguientes:
A: encender led.
B: apagar led.
C: cambiar estado lógico led.
D: consultar estado del led.

## Slide 48: Uso de la memoria EEPROM
La memoria EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) es un tipo de memoria no volátil que sirve para guardar datos o variables sin que se pierdan al quitar la alimentación del Arduino. Esto es muy útil para guardar configuraciones, valores de inicialización o calibración, aplicaciones de datalogging e incluso reanudar un programa desde donde fallo la energía.
El único inconveniente es que esta memoria tiene un ciclo de escritura/borrado muy limitado (50,000 ciclos) y deja de funcionar. Por lo que no se recomiendan usarla para aplicaciones donde se escriben/borran datos de manera continua.
El Arduino UNO cuenta con 1024 bytes de memoria EEPROM.

## Slide 49
Para poder usar esta función se debe declarar la librería: #include <EEPROM.h> y para manipularla se tienen las siguientes funciones:
EEPROM.read(address);
EEPROM.write(address, value);
EEPROM.update(address, value); //solamente escribe si el contenido es distinto al existente.
EEPROM.get(address, data); // para datos mas grandes de un byte.
EEPROM.put(address, data);
EEPROM[address]; //permite usar la memoria como si fuera un arreglo.
Para mas información consultar: https://www.arduino.cc/en/Reference/EEPROM

## Slide 50: Practica: Guardar un byte en la EEPROM
Realizar un código en Arduino que guarde UN carácter/byte recibido mediante la UART y lo reenvié cada vez que se presione un botón. Obviamente debe ser el mismo hasta que se envié un nuevo carácter y debe permanecer almacenado aun se retire la alimentación del Arduino.

## Slide 51: Continuara…
Gracias por su atención 
No olvides que todo el material se encuentra en: https://github.com/DAFRELECTRONICS/CursoArduino